УДК 681.518:004.93

ОПТИМІЗАЦІЯ СЛОВНИКА ОЗНАК РОЗПІЗНАВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОЇ СПАДНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

І.В. Шелехов

Сумський державний університет

e-mail: kras@kpm.sumdu.edu.ua

Задача селекції ознак розпізнавання (ОР) полягає в формуванні із вихідного надлишкового словника оптимального в інформаційному розумінні для системи керування (СК), що навчається, словника. Вона дозволяє зменшити обчислювальну трудомісткість алгоритму і забезпечує підвищену точність класифікації.

Нехай дано вихідний словник ОР  потужністю N0 і існує цільова функція  поточного словника . Треба в процесі селекції максимізувати значення функції , тобто знайти словник  такий, що  і

.

Оптимізація словника пов’язана із задачею оцінки інформативності ОР. Розглянемо розв’язок цієї задачі в рамках метода функціонально-статистичних випробувань (МФСВ), який передбачає побудову деяким оптимальним в інформаційному розумінні способом розбиття простору ОР на класи. Для оцінки інформативності ОР необхідно визначити вплив окремої ОР на екстремальне значення ентропійного критерію функціональної ефективності (КФЕ) навчання, якій для рівноймовірних двоальтернативних гіпотез має вигляд:

(1)

де , , ,  – точнісні характеристики СК: помилки першого та другого роду, перша та друга достовірності відповідно.

В процесі навчання оптимізувалися геометричні параметри контейнерів класів розпізнавання та система контрольних допусків на ОР.

Для формування словника ОР використовувався відомий метод послідовної спадної селекції (ПСС) в рамках алгоритму навчання за МФСВ. На кожній ітерації видалялася ОР до тих пір, поки отриманий словник не задовольняв максимуму ентропійного КФЕ.

Як приклад розглядалася оптимізація словника ОР при розпізнаванні двох стаціонарних за яскравістю зображень, рецепторне поле яких дорівнювало 100100 пікселів, тобто N0=100. При вихідному надлишковому словнику ОР максимальне значення КФЕ (1) дорівнювало . При цьому для першого класу  радіус контейнера в кодових одиницях дорівнював , для другого класу  –  і міжцентрова відстань –, тобто класи перетиналися. Відповідно для оптимального словника ознак параметри навчання дорівнювали: , ,  і .

Таким чином, застосування методу ПСС в рамках МФСВ дозволяє отримати високі точнісні характеристики СК, що навчається.